Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción

Aquí podrás encontrar los análisis de costos horarios de una gran gama de maquinaria y equipo de construcción.

Los análisis son de referencia, en cada uno de ellos se mostrará la fecha del precio para que se tome en cuenta, así como los datos de los insumos básicos que intervienen en análisis tales como combustibles, lubricantes, tasas de interés, paridad del dólar, etc.

Trataremos de mantener lo mas actualizados posibles los precios de los insumos básicos que componen el análisis. Por otra parte, es posible que muchos de los modelos presentados ya se encuentren descontinuados.

Para calcular los costos horarios se están tomando en consideración dos factores que no son fácilmente estandarizables ya que en ellos intervienen muchos criterios para su determinación, es por eso que están basados en dos documentos obtenidos de una de las dependencias que mas obra pública ejecuta.

El primero de ellos se refiere a los parámetros de determinación de los consumos de combustibles y lubricantes cuando no se cuenta con los manuales del fabricante de algún equipo. Este documento es utilizado por la dependencia mencionada para al análisis de los costos horarios. Para consultarlo haz clic en "Consumos"

El otro documento que se está tomando en consideración, es utilizado por las dependencias oficiales y contiene los criterios intersecretariales para la determinación de la vida económica de la maquinaria y equipos de construcción. Para consultarlo haz clic "Vida".

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BARREDORA8401 | Barredora remolcable Swega 8401 de 2.3 m ancho | 50.81 | 50.81 | 28/05/2007 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARREDORASWEGA9300 | Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada ancho 2.2 m. 0.15 km/hr | 172.11 | 129.45 | 02/01/2001 | Abrir |
| CEPILLOPOLIP2.3X0.9 | Cepillo de polipropileno de 2.3 y 0.9 m. de diametro para barredora remolcable | 13.10 | 13.10 | 02/01/2001 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CAMIONCHEKODLPFP06.8 | Camion plataforma con redilas Chevrolet Kodiak Lo-Pro Paquete F, Clase 6 de 6.8 ton capacidad. Motor 6 cilindros 7.2L L6, turbo electrónico Diesel SIN) Caterpillar 3126 7.2L Potencia 207hp@2,300rpm Torque 520lb-pie@1,440rpm | 299.92 | 257.26 | 14/03/2007 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONCHEKODLPFV07 | Camion de volteo 7 m3 Chevrolet Kodiak Lo-Pro Paquete F, Clase 6 de 6.8 ton capacidad. Motor 6 cilindros 7.2L L6, turbo electrónico Diesel SIN) Caterpillar 3126 7.2L Potencia 207hp@2,300rpm Torque 520lb-pie@1,440rpm | 320.94 | 278.28 | 14/03/2007 | Abrir |
| CAMIONCHESIL3500P3.5 | Camion plataforma Chevrolet Silverado 3500 chasis cabina con motor Vortec 5.7L V8 CPI Potencia 255hp@4,600rpm Paquete E | 234.80 | 192.14 | 01/01/2007 | Abrir |
| CAMIONCMA40 | Semiremolque tipo plataforma de 40 pies de largo x 102 pulgandas de ancho con capacidad para hasta 30 ton de capacidad de carga | 31.05 | 31.05 | 01/06/2007 | Abrir |
| CAMIONDODRAM2500 | Camioneta Dodge Ram 2500 custom 4 x 4 de 190 hp | 181.93 | 139.27 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONDODRAM3500 | Camion ligero Dodge Ram 3500 de 230 hp estacas | 170.09 | 127.43 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONFORF250XLT | Camioneta Pick-Up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | 226.83 | 184.17 | 26/05/2007 | Abrir |
| CAMIONFRE410 | Tracto camión Freightliner 410 hp diesel | 610.29 | 544.01 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONFRECL120 | Tracto camión 6 x 4 Freightliner Columbia CL-120 de 430 hp motor Detroit diesel, fuller de 18 velocidades | 658.19 | 591.91 | 27/02/2009 | Abrir |
| CAMIONFRU24M3 | Semiremolque volteo Fruehauf 24 m3. | 43.88 | 43.88 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONMBE1417/52 | Camion de redilas Mercedez Benz 1417/52 de 12 ton. de 170 hp. | 312.98 | 259.95 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONMBE1617PIPA8M3 | Camion pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp | 276.23 | 233.57 | 02/01/2001 | Abrir |
| CAMIONMBELK1417/34 | Camion de volteo Mercedez Benz LK-1417/34 de 7 m3 de 170 hp. | 311.67 | 269.01 | 02/01/2001 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TRAXCAVOBOB753 | Cargador frontal sobre neumaticos Bobcat 753 de 46 hp y 2.146 ton. de peso de operacion y capacidad de cucharon de 5 ft3 | 144.01 | 90.98 | 02/01/2001 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAXCAVOBOB863 | Cargador frontal sobre neumaticos compacto Bobcat 863 de 73.5 hp y 3.236 ton de peso de operacion y capacidad de cucharon de 6 ft3 | 190.58 | 137.55 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOBOBBC753 | Cargador frontal sobre neumaticos Bobcat BC753 de 43 hp y 2.00 ton. de peso de operacion y capacidad de cucharon de 5 ft3 | 146.96 | 93.93 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOBOBBC863 | Cargador frontal sobre neumaticos compacto Bobcat BC863 de 73 hp y 2.65 ton de peso de operacion y capacidad de cucharon de 6 ft3 | 197.90 | 144.87 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAS1845C | Cargador frontal sobre nuematicos Case 1845C de 56 hp y 2.76 ton de peso de operacion y 0.85 yd3 de capacidad de cucharón | 163.89 | 110.86 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOCAS60XT | Cargador frontal sobre neumáticos Case 60XT de 56 hp y 2.76 ton. de peso de operación, capacidad de cucharón de 0.85 yd3 | 163.31 | 110.28 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAS621B | Cargador frontal sobre neumáticos Case 612B de 126 hp y 12.012 ton. de peso de operación, capacidad de cucharón de 2.5 yd3 | 390.76 | 337.73 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOCAS621D | Cargador frontal sobre neumáticos Case 612D de 134 hp y 11.758 ton. de peso de operación, capacidad de cucharón de 2.5 yd3 | 424.36 | 371.33 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT924F | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 924F de 105 hp y 9.109 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón de 2.25 yd3 | 338.79 | 285.76 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT924GZ | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 124 hp y 9.8 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón de 2.25 yd3 | 456.43 | 403.40 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT928G | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 928G de 143 hp y 11.8 ton. de peso de operación, capacidad de cucharón de 2.6 yd3 | 484.69 | 431.66 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT938F | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 938F de 140 hp y 13.032 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 3.25 yd3 | 462.46 | 409.43 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT938GII | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 938GII de 160 hp y 13.00 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 3.25 yd3 | 582.40 | 529.37 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT950F | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 950F de 170 hp y 16.566 ton de peso de operación, con capacidad de cucharón de 4 yd3 | 569.97 | 502.13 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT950GII | Cargador frontal sobre neumaticos Caterpillar 950G II de 183 hp y 17.3 ton de peso de operación, con capacidad de cucharón de 4 yd3 | 647.75 | 579.91 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT966F | Cargador frontal sobre neumáticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operación y capacidad de cucharón de 5 yd3 | 824.48 | 756.64 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT988FII | Cargador frontal sobre neumáticos Caterpillar 988FII de 430 hp y 45.3 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 7.8 yd3 | 1,645.17 | 1,577.33 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOGEHLSL4625 | Cargador frontal sobre neumaticos compacto Gehl SL4625 de 42 hp y 0.567 ton de operacion y capacidad de cucharon de 17 ft3. | 144.03 | 91.00 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOGEHSL4625 | Cargador frontal sobre neumaticos compacto Gehl SL4625 de 42 hp y 0.567 ton de operacion y capacidad de cucharon de 17 ft3. | 139.63 | 86.60 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOJDE344G | Cargador frontal sobre neumaticos John Deere 344G de 75 hp y 9.4 ton de peso de operacion y capacidad de cucharon de 1.25 yd3 | 283.52 | 230.49 | 02/01/2001 | Abrir |
| TRAXCAVOJDE344J | Cargador frontal sobre neumaticos John Deere 344J de 98 hp y 9.4 ton de peso de operacion y capacidad de cucharon de 1.25 yd3 | 439.33 | 386.30 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TRAXCAVOCAT953C | Cargador frontal sobre orugas Caterpillar 953C de 121 hp y 14.4 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 2.25 yd3 | 630.97 | 577.94 | 02/01/2008 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAXCAVOCAT963B | Cargador frontal sobre orugas Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operación capacidad de cucharón de 3.00 yd3 | 789.37 | 736.34 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOCAT973 | Cargador frontal sobre orugas Caterpillar 973 de 210 hp y 26.4 ton de peso de operacion, con capacidad de cucharon de 3.75 yd3 | 1,089.08 | 1,036.05 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOJDE455G | Cargador frontal sobre orugas John Deere 455G de 70 hp y 7.3 ton. de peso de operación y 1.5 yd3 de capacidad de cucharón | 273.47 | 220.44 | 02/01/2008 | Abrir |
| TRAXCAVOJDE555G | Cargador frontal sobre orugas John Deere 555G de 90 hp y 9.1 ton de operación y 1.5 yd3 de capacidad de cucharón | 331.60 | 278.57 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPRESORATLASXA375 | Compresor Atlas Copco XA de 375 p.c.m. motor diesel JD-4045T-250 de 125 hp | 174.16 | 174.16 | 02/01/2008 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESORDG190 | Compresor Gardner Denver 190 pcm 77 hp motor Perkins | 119.67 | 119.67 | 02/01/2008 | Abrir |
| COMPRESORGD750 | Compresor Gardner Denver 750 pcm 250 hp motor Caterpillar 3306DIT | 270.27 | 270.27 | 02/01/2009 | Abrir |
| COMPRESORIRAXP375WCU | Compresor Ingersoll Rand XP-375-WCU de 375 p.c.m. motor diesel 4B3.9TAA de 125 hp | 180.55 | 180.55 | 27/02/2009 | Abrir |
| COMPRESORIRAXP375WJ2 | Compresor Ingersoll Rand XP-375-WJD de 375 p.c.m. motor diesel JD-4045T-250 de 125 hp | 168.83 | 168.83 | 01/01/2006 | Abrir |
| COMPRESORIRAXP375WJD | Compresor Ingersoll Rand XP-375-WJD de 375 p.c.m. motor diesel JD-4045T-250 de 125 hp | 168.83 | 168.83 | 01/01/2006 | Abrir |
| COMPRESORKELLOG105 | Compresor Kellog 105 pcm 30 hp | 55.61 | 55.61 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DOBLAVARILLA | Dobladora de varilla operada a mano de 3/4 a 1 1/4 | 0.27 | 0.27 | 03/08/2005 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NIVELGEOSURVAL3124 | Nivel óptico marca Geosurv modelo AL3124 | 8.25 | 8.25 | 16/08/2004 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSITOWILDT2 | Teodolito óptico marca Wild modelo T-2 | 8.34 | 8.34 | 16/08/2004 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CORTADORAVARILLA | Cortadora de varilla de acero, operacion manual. | 0.68 | 0.68 | 03/08/2005 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOOXIHAR424E | Equipo de corte oxiacetilenico marca Harris Modelo 42-4E. Incluye 50 m. de manguera, manometros, diablito, boquillas, etc. | 5.67 | 5.67 | 01/01/2007 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EXCAVHIDCAT307 | Excavadora hidraulica Caterpillar 307 de 54 hp y 6.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.24 a 0.37 yd3 | 320.32 | 252.48 | 02/01/2001 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXCAVHIDCAT307B | Excavadora hidraulica Caterpillar 307B de 54 hp y 8 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.24 a 0.37 yd3 | 377.15 | 309.31 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT320BL | Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.72 ton de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3. | 670.38 | 602.54 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT322BL | Excavadora hidráulica Caterpillar 322BL de 153 hp y 24 ton. de peso de operacion, capacidad de cucharón de 1.18 a 1.96 yd3 | 612.46 | 544.62 | 02/01/2001 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT322CL | Excavadora hidráulica Caterpillar 322CL de 153 hp y 24 ton. de peso de operacion, capacidad de cucharón de 1.18 a 1.96 yd3 | 736.23 | 668.39 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT325BL | Excavadora hidráulica Caterpillar 325BL de 168 hp y 27.5 ton. de peso de operacion, con capacidad de cucharón de 1.18 a 2.49 yd3 | 600.68 | 532.84 | 02/01/2001 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT325CL | Excavadora hidráulica Caterpillar 325CL de 172 hp y 28.1 ton. de peso de operacion, con capacidad de cucharón de 1.18 a 2.49 yd3 | 690.69 | 622.85 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT330BL | Excavadora hidráulica Caterpillar 330BL de 222 hp y 33.73 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.60 a 2.7 yd3. | 738.19 | 670.35 | 02/01/2001 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT330CL | Excavadora hidráulica Caterpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.60 a 2.7 yd3. | 816.25 | 748.41 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT350L | Excavadora hidráulica Caterpillar 350L de 286 hp y 49.010 ton. de peso de operación capacidad de cucharón de 1.20 a 2.90 yd3. | 1,801.09 | 1,733.25 | 02/01/2008 | Abrir |
| EXCAVHIDCAT375 | Excavadora hidráulica Caterpillar 375 de 428 hp y 75.47 ton. de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.46 a 5.75 yd3. | 2,596.44 | 2,528.60 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GRUAGRORT528C | Grua hidraulica Grove RT-528C de 125 hp y 25 ton. de capacidad de carga. | 938.24 | 870.40 | 02/01/2001 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUATERBT3470CHE | Grua hidraulica Terex BT-3470 de 13 ton de cap sobre camion Chevrolet Kodiak Chasis Cabina Paquete K, con motor Caterpillar 3126 7.2 L de 207 HP | 638.71 | 536.24 | 28/05/2007 | Abrir |
| GRUATERRT230 | Grua Terex RT-230 30 ton. con motor Cummins 6BT5.9 130 hp | 665.05 | 562.58 | 28/05/2007 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| MOTOCAT120BR | Motoconformadora Caterpillar 120 BR de 140 hp y 12.4 de peso de operacion | 610.54 | 542.70 | 02/01/2008 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOCAT120H | Motoconformadora Caterpillar 120H de 140 hp y 11.388 de peso de operacion | 523.84 | 456.00 | 02/01/2001 | Abrir |
| MOTOCAT12GBR | Motoconformadora Catrepillar 12 GBR de 135 hp y 13.554 ton de peso de operacion | 588.69 | 520.85 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOCAT14H | Motoconformadora Caterpillar 14H de 220 hp y 18.6 ton de peso de operacion. | 1,118.10 | 1,050.26 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOCAT16H | Motoconformadora Caterpillar 16H de 265 hp y 24.0 ton. de operacion | 1,407.11 | 1,339.27 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOCHA710A | Motoconformadora Champion 710A de 140 hp y 14.1 ton. de peso de operacion | 470.83 | 402.99 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOCHA720A | Motoconformadora Champion 720A de 160 hp y 14.63 ton de peso de operacion | 503.71 | 435.87 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOCHA730A | Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion | 562.95 | 495.11 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| MOTOESCAT613C | Motoescrepa autocargable Caterpillar 613C SII de 175 hp y 15.264 ton de peso de operacion (vacias) y 11.00 yd3 colmadas | 1,057.25 | 1,004.22 | 02/01/2008 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOESCAT621F | Motoescrepa estandar Caterpillar 621F de 330 hp y 32.1 ton de peso de operacion (vacias) y 21 yd3 colmadas | 1,915.85 | 1,862.82 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOESCAT623F | Motoescrepa autocargable Caterpillar 623F de 365 HP y 35.2 ton de peso de operacion (vacias) y 23 yd3 colmadas | 2,131.69 | 2,078.66 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOESCATRM350 | Recuperadora de material de carpeta asfaltica Caterpillar RM-350 de 430 hp motor 3406A diesel | 2,609.44 | 2,556.41 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOESCATRR250B | Recuperadora de material de carpeta asfaltica Caterpillar RR-250B de 335 hp y motor 3406A diesel | 1,892.91 | 1,892.91 | 02/01/2008 | Abrir |
| MOTOESCCAT627F | Motoescrepa de dos motores Caterpillar 627 F de 330/225 hp y 538 ton de peso de operacion (vacias) y 14.0 yd3 colmadas | 2,743.28 | 2,690.25 | 02/01/2008 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ROMPEDORNEUMBH23 | Martillo rompedor / perforadora neumática, modelo BH-23, motror gasolina 3.1 hp dos tiempos emfriado por aire, con pulseta hexagonal 28 x 16 | 26.52 | 26.52 | 27/08/2005 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DIFERENCIALCMC2209 | Diferencial manual de cadena de 5 ton. | 3.11 | 3.11 | 10/05/2007 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MALACATEFULK25501142 | Malacate manual de freno, capacidad de elevación de 2500 Lbs, relación de engranaje 15.8:1, 11 1/8" largo, 7 1/8" de alto, 10" de ancho, Zinc | 2.99 | 2.99 | 16/05/2007 | Abrir |
| POLIPASTO | Polipasto para cable de acero 5 ton | 1.08 | 1.08 | 16/08/2004 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RETROCAS580L | Cargador-Retroexcavadora Case 580L de 71 hp y 5.814 ton. de peso de operacion | 232.99 | 179.96 | 02/01/2001 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROCAS580M2 | Cargador-Retroexcavadora Case 580 M serie 2 de 76 hp y 6.193 ton. de peso de operacion | 245.75 | 192.72 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROCAS580SL | Cargador-Retroexcavadora Case 580 SL de 86 hp y 6.025 ton de peso de operacion. | 239.85 | 186.82 | 02/01/2001 | Abrir |
| RETROCAS580SM2 | Cargador-Retroexcavadora Case 580 SM Serie 2 de 90 hp y 6.889 ton de peso de operacion. | 258.57 | 205.54 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROCAT416C | Cargador-Retroexcavador Caterpillar 416C de 75 hp y 9.7 ton. de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.00 yd3 | 233.85 | 180.82 | 02/01/2001 | Abrir |
| RETROCAT416D | Cargador-Retroexcavador Caterpillar 416D de 78 hp y 6.9 ton. de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.00 yd3 | 254.06 | 201.03 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROCAT426C | Cargador-Retroexcavadora Caterpillar 426C de 80 hp y 7 ton. de peso de operacion, con capacidad de cucharón de 1.25 yd3 | 267.84 | 214.81 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROCAT436C | Cargador-Retroexcavadora Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de peso de operacion, con capacidad de cucharón de 1.31 yd3 | 285.24 | 232.21 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROCAT446B | Cargador-Retroexcavadora Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton. peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75 yd3 | 384.48 | 331.45 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROJDE710D | Cargador-Retroexcavadora John Deere 710D de 115 hp y 10 ton. de peso de operacion. | 390.81 | 337.78 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROJDE710FD | Cargador-Retroexcavadora John Deere 710FD de 115 hp y 10 ton. de peso de operacion. | 373.79 | 320.76 | 02/01/2001 | Abrir |
| RETROMFE86HS | Cargador-Retroexcavadora Massey Ferguson de 75 hp equipoado con cucharon de 0.73 m3 y bote (retro) de 220 lts (ancho 0.92 m.) prof. max. 4.12 m. | 224.71 | 171.68 | 02/01/2008 | Abrir |
| RETROMFE86S | Cargador-Retroexcavadora Massey Ferguson de 60 hp equipoado con cucharon de 0.73 m3 y bote (retro) de 220 lts (ancho 0.92 m.) prof. max. 4.12 m. | 201.20 | 148.17 | 02/01/2001 | Abrir |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| REVOLVJOPR200T | Revolvedora Joper R-200T 2 sacos motor Kohler de 13 hp | 31.58 | 31.58 | 01/01/2007 | Ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TRACTORFOR6600 | Tractor agrícola Ford 6600 de 77 hp | 214.68 | 172.02 | 02/01/2008 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Clave Descripción C/Oper. S/Oper. Fecha Ficha TRACTORCAS850G Tractor de orugas Case 850G de 89 hp y 7.847 ton de operacion equipoado con hoja recta y sin escarificador 393.02 339.99 02/01/2001 Abrir TRACTORCAS850H Tractor de orugas Case 850H de 89 hp y 7.847 ton de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 405.15 352.12 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD04C Tractor de orugas Caterpillar D4C de 80 hp y 7.2 ton de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador. 410.71 357.68 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD05M Tractor de orugas Caterpillar D5M de 110 hp y 11.7 ton. de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador 485.65 432.62 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD05N Tractor de orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton. de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 590.15 537.12 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD06R Tractor de orugas Caterpillar D6R de 165 hp y 18 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador 869.81 816.78 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD06RII Tractor de orugas Caterpillar D6RII de 165 hp y 18.3 ton de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 1,020.61 967.58 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD07R Tractor de orugas Caterpillar D7R de 230 hp y 24.6 ton de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 1,098.04 1,045.01 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD07RII Tractor de orugas Caterpillar D7RII de 240 hp y 24.7 ton de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 1,372.46 1,319.43 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD08R Tractor de orugas Caterpillar D8R de 305 hp y 37.594 ton de peso de operación equipado con hoja recta sin escarificador. 1,476.66 1,408.82 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD08T Tractor de orugas Caterpillar D8R de 310 hp y 35.2 ton de peso de operación equipado con hoja recta sin escarificador. 1,947.17 1,879.33 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD09R Tractor de orugas Caterpillar D9R de 405 hp y 47.4 de peso de operación equipoado con hoja recta y sin escarificador. 2,019.04 1,951.20 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD09T Tractor de orugas Caterpillar D9T de 410 hp y 47.9 de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador. 2,619.18 2,551.34 02/01/2008 Abrir TRACTORCATD10R Tractor de orugas Caterpillar D10R de 570 hp y 65.764 ton de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador. 2,765.21 2,697.37 02/01/2001 Abrir TRACTORCATD10T Tractor de orugas Caterpillar D10T de 580 hp y 66.4 ton de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador. 3,685.55 3,617.71 02/01/2008 Abrir TRACTORKOMD065EX12A Tractor de orugas Komatsu D65EX-12A de 190 hp y 18.545 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador 756.70 703.67 02/01/2001 Abrir TRACTORKOMD065EX15 Tractor de orugas Komatsu D65EX-12A de 150 hp y 15.89 ton de peso de operación equipado con hoja recta y sin escarificador 690.41 637.38 02/01/2008 Abrir TRACTORKOMD085A21 Tractor de orugas Komatsu D85A-21 de 225 hp y 23.849 ton de operacion equipoado con hoja recta y sin escarificador. 843.48 775.64 02/01/2008 Abrir TRACTORKOMD155A2 Tractor de orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipoado con hoja recta y sin escarificador. 1,148.85 1,081.01 02/01/2008 Abrir

| Clave | Descripción | C/Oper. | S/Oper. | Fecha | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VIBRADORCONCREGLA4H1 | Vibrador para concreto de regla motor de gasolina 4 hp con accesorios. | 8.48 | 8.48 | 16/08/2004 | Abrir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADORWACKERA5000 | Vibrador para concreto tipo chicote, 5.5 hp, motor Honda gasolina enfriado por aire, un cilindro, cuatro tiempos | 12.90 | 12.90 | 27/08/2005 | Abrir |

| Clave Descripción Costo Moneda Fecha Ficha ANDAMIOATLJO02 Torre de trabajo de 2.13 x 2.13 x 2.00 m. a plataoforma superior mas barandal de seguridad, incluye baranda, barandilla y escalera 70,661.67 MN 01/06/2007 N.D. ANDAMIOATLJO04 Torre de trabajo de 2.13 x 2.13 x 4.00 m. a plataoforma superior mas barandal de seguridad, incluye baranda, barandilla y escalera 95,538.57 MN 01/06/2007 N.D. ANDAMIOATLJO06 Torre de trabajo de 2.13 x 2.13 x 6.00 m. a plataoforma superior mas barandal de seguridad, incluye baranda, barandilla y escalera 120,148.63 MN 01/06/2007 N.D. ANDAMIOATLJO08 Torre de trabajo de 2.13 x 2.13 x 8.00 m. a plataoforma superior mas barandal de seguridad, incluye baranda, barandilla y escalera 159,723.48 MN 01/06/2007 N.D. ANDAMIOATLJO10 Torre de trabajo de 3.05 x 3.05 x 10.00 m. a plataoforma superior mas barandal de seguridad, incluye baranda, barandilla y escalera 235,991.39 MN 01/06/2007 N.D. |  |
| --- | --- |

| Limpieza de terreno Clave Descripción Unidad P. U. 01.01.005 Chapodeo sin acarreo m2 1.01 01.01.010 Chapodeo con acarreo a 1 km. m2 2.04 01.01.015 Limpieza del terreno de materiales de construcción m2 5.37 01.01.020 Limpieza de terreno para desplante con maquinaria. m3 121.83 01.01.025 Desmonte con herramienta manual de terreno urbano con vegetación escasa, de 250.00 a 750.00 m2 m2 6.25 01.01.030 Desmonte con herramienta manual en terreno urbano con vegetación mediana, de 250.00 a 750.00 m2 m2 10.42 01.01.035 Desmonte con herramienta manual en terreno urbano con vegetación profusa, de 250.00 a 750.00 m2 m2 15.63 01.01.040 Desmonte y desenraice con maquinaria m2 0.44 |  |
| --- | --- |
| Trazo y Nivelación |

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.02.005 | Trazo y nivelación en terrenos urbanos con hilo y manguera | m2 | 6.90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.02.010 | Trazo y nivelación en terrenos planos con equipo topográfico | m2 |  |
| Desmantelamientos |

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.03.005 | Desmantelamiento de cercas de malla de 2.50 m. de altura con recuperacion de materiales | m | 47.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.03.010 | Desmantelamiento de vidrios de ventanas, puertas y canceles, con recuperación de materiales | m2 | 37.58 |
| 01.03.015 | Desmantelamiento de puertas, canceles y ventanas metálicos, con recuperación de materiales | m2 | 38.07 |
| 01.03.020 | Desmantelamiento de lámina acanalada metálica, con recuperación de materiales | m2 | 29.12 |
| 01.03.025 | Desmantelamiento de lámina acanalada de asbesto cemento, con recuperación de materiales | m2 | 32.54 |
| 01.03.030 | Desmantelamiento de lámina estructural asbesto cemento, con recuperación de materiales | m2 | 38.44 |
| 01.03.035 | Desmantelamiento de tuberia de concreto reforzado de 60 cm. diámetro | m | 45.99 |
| 01.03.040 | Desmantelamiento de tuberia de concreto reforzado de 91 cm. diámetro | m | 51.73 |
| 01.03.045 | Desmantelamiento de estructura ligera con perfiles hasta 12 kg/m. hasta 20 m. de altura | ton | 2,855.76 |
| 01.03.050 | Desmantelamiento de estructura semi pesada con perfiles de 12.01 a 60 kg/m. hasta 20 m. de altura | ton | 1,796.86 |
| 01.03.055 | Desmantelamiento de estructura pesada con perfiles mayores a 60 kg/m. hasta 20 m. de altura | ton | 1,421.07 |

Demoliciones

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.04.005 | Demolción con herramienta manual de cimiento de piedra braza. | m3 | 215.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.010 | Demolción con herramienta manual de cimiento de concreto simple. | m3 | 357.84 |
| 01.04.015 | Demolción con herramienta manual de cimiento de concreto reforzado. | m3 | 658.43 |
| 01.04.020 | Demolción con herramienta manual de mortero estabilizador de volumen (Grout) a cincel y martillo. | m3 | 3,659.78 |
| 01.04.025 | Demolción con herramienta manual de estructuras de concreto reforzado. | m3 | 605.60 |
| 01.04.030 | Demolción con herramienta manual de muro de tabique recocido. | m3 | 161.03 |
| 01.04.035 | Demolción con herramienta manual de muro de concreto reforzado. | m3 | 549.56 |
| 01.04.040 | Demolción con herramienta manual de pisos de mosaico y losetas de barro. | m2 | 32.21 |
| 01.04.045 | Demolción con herramienta manual de pisos de loseta vinílica y asfáltica. | m2 | 16.10 |
| 01.04.050 | Demolción con herramienta manual de pavimentos asfálticos. | m3 | 287.56 |
| 01.04.055 | Demolción con herramienta manual de pavimentos de concreto reforzado. | m3 | 439.54 |
| 01.04.060 | Demolción con herramienta manual de firmes y banquetas. | m3 | 402.58 |
| 01.04.065 | Demolción con herramienta manual de guarniciones de concreto reforzado 15 x 15 x 50 cm. | m | 36.98 |
| 01.04.070 | Demolción con herramienta manual de lambrines y acabados vitrificados. | m2 | 21.53 |

Excavaciones Clave Descripción Unidad P. U. 01.05.001 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material A hasta 2.00 m. de profundidad. m3 71.88 01.05.002 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material A de 2.01 a 4.00 de profundidad. m3 94.73 01.05.003 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material A de 4.01 a 6.00 m. de profundidad. m3 140.03 01.05.005 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material B hasta 2.00 m. de profundidad. m3 115.02 01.05.006 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material B de 2.01 a 4.00 de profundidad. m3 146.39 01.05.007 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material B de 4.01 a 6.00 m. de profundidad. m3 189.45 01.05.008 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material B de 6.01 a 8.00 m. de profundidad. m3 247.74 01.05.010 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material C con cuña y marro hasta 2.00 m de profundidad. m3 324.22 01.05.011 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material C con cuña y marro de 2.01 a 4.00 m de profundidad. m3 404.74 01.05.015 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material C con rompedora neumática hasta 2.00 m de profundidad. m3 307.79 01.05.016 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material C con rompedora neumática de 2.01 a 4.00 m de profundidad. m3 353.43 01.05.017 Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo (volumen medido en banco). En material C con rompedora neumática de 4.01 a 6.00 m de profundidad. m3 400.37 01.05.020 En material A con retroexcavadora hasta 2.00 m. de profundidad. m3 33.02 01.05.021 En material A con retroexcavadora de 2.01 a 4.00 m. de profundidad. m3 36.97 01.05.025 En material B con retroexcavadora hasta 2.00 m. de profundidad. m3 41.08 01.05.026 En material B con retroexcavadora de 2.01 a 4.00 m. de profundidad. m3 49.29 01.05.030 En material B con retroexcavadora de 4.01 a 6.00 m. de profundidad. m3 56.89 01.05.031 En material B con retroexcavadora de 6.01 a 8.00 m. de profundidad. m3 61.62

Traspaleos, cargas y acarreos

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.06.001 | Traspaleo de material producto de excavación en forma horizontal hasta 4 m. y vertical hasta 1.5 m. | m3 | 33.55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.06.005 | Carga y acarreo hasta 50 m. en carretilla. | m3 | 50.33 |
| 01.06.020 | Acarreo con camión de material tipo A, primer kilómetro, sobre camino de terracería. | m3 | 15.28 |
| 01.06.021 | Acarreo con camión de material tipo A, kilómetros subsecuentes, sobre camino de terracería. | m3/km | 2.79 |
| 01.06.025 | Acarreo con camión de material tipo A, primer kilómetro, sobre camino pavimentado. | m3 | 12.84 |
| 01.06.026 | Acarreo con camión de material tipo A, kilómetros subsecuentes, sobre camino pavimentado. | m3/km | 2.33 |
| 01.06.030 | Acarreo con camión de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. | m3 | 16.05 |
| 01.06.031 | Acarreo con camión de material tipo B, kilómetros subsecuentes, sobre camino de terracería. | m3/km | 2.92 |
| 01.06.035 | Acarreo con camión de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino pavimentado. | m3 | 13.95 |
| 01.06.036 | Acarreo con camión de material tipo B, kilómetros subsecuentes, sobre camino pavimentado. | m3/km | 2.54 |
| 01.06.040 | Acarreo con camión de material tipo C, primer kilómetro, sobre camino de terracería. | m3 | 18.34 |
| 01.06.041 | Acarreo con camión de material tipo C, kilómetros subsecuentes, sobre camino de terracería. | m3/km | 3.33 |
| 01.06.045 | Acarreo con camión de material tipo C, primer kilómetro, sobre camino pavimentado. | m3 | 16.89 |
| 01.06.046 | Acarreo con camión de material tipo C, kilómetros subsecuentes, sobre camino pavimentado. | m3/km | 3.07 |

Rellenos (Sin considerar suministro de material de relleno)

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.07.001 | Rellenos con herramienta manual. Sin compactar. | m3 | 36.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.07.002 | Rellenos con herramienta manual. Compactado sin control de laboratorio. | m3 | 47.53 |
| 01.07.003 | Rellenos con herramienta manual. Compactado al 85%. | m3 | 53.01 |
| 01.07.004 | Rellenos con herramienta manual. Compactado al 95%. | m3 | 76.32 |
| 01.07.005 | Rellenos con herramienta manual. Compactado al 95% con compactador de rodillos lisos vibratorios de 55 cm. de diam. x 56 cm. long. | m3 | 83.29 |

Elaboraciones de concreto hidráulico Clave Descripción Unidad P. U. 01.08.001 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 50 kg/cm2. m3 747.11 01.08.002 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 90 kg/cm2. m3 810.42 01.08.003 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 100 kg/cm2. m3 818.33 01.08.004 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 140 kg/cm2. m3 877.64 01.08.005 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 150 kg/cm2. m3 887.14 01.08.006 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 175 kg/cm2. m3 944.08 01.08.007 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 200 kg/cm2. m3 987.55 01.08.008 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 210 kg/cm2. m3 1,011.29 01.08.009 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 250 kg/cm2. m3 1,080.12 01.08.010 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 265 kg/cm2. m3 1,091.20 01.08.011 Elaboración de concreto hidráulico con revolvedora agregado máximo 19 mm, cemento normal. fc = 300 kg/cm2. m3 1,122.86

Vaciados Clave Descripción Unidad P. U. 01.09.001 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Plantillas y firmes con espesor de: 5 cm. m2 30.43 01.09.002 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Plantillas y firmes con espesor de: 7 cm. m2 33.27 01.09.003 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Plantillas y firmes con espesor de: 8 cm. m2 34.92 01.09.004 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Plantillas y firmes con espesor de: 10 cm. m2 38.74 01.09.010 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Taludes de 45° (aproximadamente) con espesor de: 10 cm. m2 62.79 01.09.015 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Banquetas con espesor de: 10 cm. m2 56.43 01.09.016 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Banquetas con espesor de: 15 cm. m2 65.37 01.09.017 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Pavimentos con espesor de: 15 cm. m2 41.95 01.09.018 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Pavimentos con espesor de: 20 cm. m2 46.09 01.09.025 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Dados, zapatas, contratrabes, losas, cimientos, bases. m3 269.49 01.09.030 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. Hasta 2.00 m. m3 356.73 01.09.031 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. De 2.01 a 4.00 m. m3 392.23 01.09.032 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. De 4.01 a 6.00 m. m3 432.26 01.09.033 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. De 6.01 a 8.00 m. m3 466.23 01.09.034 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. De 8.01 a 10.00 m. m3 522.91 01.09.035 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros con altura. De 10.01 a 12.00 m. m3 564.36 01.09.040 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. Hasta 2.00 m. de profundidad y 15 cm. espesor. m3 324.56 01.09.045 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. Hasta 2.00 m. de profundidad y de 15.01 a 30.00 cm. espesor. m3 310.03 01.09.046 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. De 2.01 a 4.00 m. de profundidad y de 15.01 a 30.00 cm. espesor. m3 340.81 01.09.047 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. De 4.01 a 6.00 m. de profundidad y de 15.01 a 30.00 cm. espesor. m3 385.39 01.09.048 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. De 6.01 a 8.00 m. de profundidad y de 15.01 a 30.00 cm. espesor. m3 423.54 01.09.049 Con botes o carretilla, acarreo hasta 50 m. Muros de registros. De 8.01 a 10.00 m. de profundidad y de 15.01 a 30.00 cm. espesor. m3 462.61 01.09.055 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas, trabes y columnas con altura: Hasta 4.00 m. en PB y 1P. m3 221.12 01.09.056 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas, trabes y columnas con altura: De 4.01 a 7.00 m. en PB. m3 238.28 01.09.057 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas, trabes y columnas con altura: De 4.01 a 7.00 m. en 1P. m3 258.89 01.09.058 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas, trabes y columnas con altura: De 7.01 a 13.00 m. en PB. m3 270.81 01.09.060 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas reticulares con altura: Hasta 4.00 m. en PB y 1P. m3 270.20 01.09.061 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas reticulares con altura: De 4.01 a 7.00 m. en PB. m3 279.65 01.09.062 Con malacate y vogues, acarreo hasta 50 m. Losas reticulares con altura: De 4.01 a 7.00 m. en 1P. m3 289.91

Cimbrados Clave Descripción Unidad P. U. 01.10.001 Cimbrados en reglas y fronteras. m2 125.14 01.10.005 Cimbrados en zapatas y dados. m2 148.76 01.10.010 Cimbrados en contratrabes. m2 153.59 01.10.015 Cimbrados en bases para equipos o recipientes. m2 172.48 01.10.020 Cimbrados en muros hasta 2.00 m. de altura. m2 201.55 01.10.021 Cimbrados en muros de 2.01 a 4.00 m. de altura. m2 217.85 01.10.022 Cimbrados en muros de 4.01 a 6.00 m. de altura. m2 236.00 01.10.023 Cimbrados en muros de 6.01 a 8.00 m. de altura. m2 252.58 01.10.024 Cimbrados en muros de 8.01 a 10.00 m. de altura. m2 269.36 01.10.030 Cimbrados en cerchas hasta 10 m. de diámetro. m2 261.70 01.10.031 Cimbrados en cerchas mayores de 10 m. de diámetro. m2 239.25 01.10.035 Cimbrados con altura de 4.00 m. en losas de concreto macizo de 10 cm. espesor. Inclinadas con pendientes del 10 al 45%. m2 187.54 01.10.036 Cimbrados con altura de 4.00 m. en losas de 12 cm. de espesor en PB y 1P. m2 163.35 01.10.037 Cimbrados con altura de 4.00 m. en losas de 12 cm. espesor en 2P y 3P. m2 179.35 01.10.038 Cimbrados con altura de 4.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en PB y 1P. m2 176.86 01.10.039 Cimbrados con altura de 4.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en 2P y 3P. m2 192.93 01.10.045 Cimbrados con altura de 4.00 m. en trabes en PB y 1P. m2 180.25 01.10.046 Cimbrados con altura de 4.00 m. en trabes en 2P y 3P. m2 206.76 01.10.050 Cimbrados con altura de 4.00 m. en columnas rectangulares en PB y 1P. m2 176.38 01.10.051 Cimbrados con altura de 4.00 m. en columnas rectangulares en 2P y 3P. m2 185.11 01.10.055 Cimbrados con altura de 4.00 m. en columnas circulares en PB y 1P. m2 189.29 01.10.056 Cimbrados con altura de 4.00 m. en columnas circulares en 2P y 3P. m2 197.17 01.10.060 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en PB. m2 208.00 01.10.061 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en 1P. m2 221.48 01.10.062 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en PB. m2 234.97 01.10.063 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en 1P. m2 248.73 01.10.070 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en trabes PB. m2 229.96 01.10.071 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en trabes 1P. m2 246.41 01.10.075 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en columnas rectangulares PB. m2 210.80 01.10.076 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en columnas rectangulares 1P. m2 221.03 01.10.080 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en columnas circulares PB. m2 247.47 01.10.081 Cimbrados con altura de 4.01 a 7 m. en columnas circulares 1P. m2 263.20 01.10.090 Cimbrados con altura de 7.01 a 10 m. en losas de 19 a 45 cm. de espesor en PB y 1P. m2 303.02 01.10.095 Cimbrados con altura de 7.01 a 10 m. en trabes con altura libre hasta 20 m. m2 543.84 01.10.100 Cimbrados en registros con profundidad hasta 2.00 m. y 15 cm. de espesor. m2 157.53 01.10.105 Cimbrados en registros con profundidad hasta 4.00 m. y espesor de 15.01 a 30 cm. m2 191.04 01.10.106 Cimbrados en registros con profundidad de 4.01 a 6.00 m. y espesor de 15.01 a 30 cm. m2 217.53 01.10.107 Cimbrados en registros con profundidad de 6.01 a 8.00 m. y espesor de 15.01 a 30 cm. m2 253.30 01.10.108 Cimbrados en registros con profundidad de 8.01 a 10.00 m. y espesor de 15.01 a 30 cm. m2 262.66 01.10.110 Cimbrados en ductos eléctricos, sección menor de 0.25 m2. m2 141.05 01.10.111 Cimbrados en ducto eléctricos, sección mayor a 0.25 m2. m2 130.56 01.10.115 Cimbrados en contrapesos para tubería. m2 152.23 01.10.120 Chaflán de madera de 1 pulg. x 1 pulg. en pilotes. m 12.07 01.10.125 Cimbra acabado aparente en bases para equipos y recipientes. m2 185.01 01.10.130 Cimbra acabado aparente en muros hasta 2.00 m. de altura. m2 203.07 01.10.131 Cimbra acabado aparente en muros de 2.01 a 4.00 m. de altura. m2 214.69 01.10.132 Cimbra acabado aparente en muros de 4.01 a 6.00 m. de altura. m2 228.56 01.10.133 Cimbra acabado aparente en muros de 6.01 a 8.00 m. de altura. m2 286.50 01.10.134 Cimbra acabado aparente en muros de 8.01 a 10.00 m. de altura. m2 279.83 01.10.135 Cimbra acabado aparente en muros de 10.01 a 12.00 m. de altura. m2 284.30 01.10.140 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en PB y 1P. m2 175.08 01.10.141 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en 2P y 3P. m2 188.66 01.10.145 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en PB y 1P. m2 186.73 01.10.146 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en 2P y 3P. m2 201.88 01.10.150 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en trabes en PB y 1P. m2 189.89 01.10.151 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en trabes en 2P y 3P. m2 211.04 01.10.155 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en columnas rectangulares en PB y 1P. m2 191.11 01.10.156 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.00 m. en columnas rectangulares en 2P y 3P. m2 198.63 01.10.160 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en PB. m2 217.29 01.10.161 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en losas de hasta 12 cm. de espesor en 1P. m2 231.31 01.10.165 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en PB. m2 232.18 01.10.166 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en losas de 13 a 18 cm. de espesor en 1P. m2 248.37 01.10.170 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en losas para puente de 40 cm. de espesor. m2 239.21 01.10.175 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en trabes en PB. m2 239.61 01.10.176 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en trabes en 1P. m2 257.91 01.10.180 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en columnas rectangulares en PB. m2 221.82 01.10.181 Cimbrados acabado aparente con altura de 4.01 a 7.00 m. en columnas rectangulares en 1P. m2 231.27 01.10.185 Cimbrados acabado aparente en trabes de 7.01 a 13.00 m. de altura en PB. m2 296.24 01.10.190 Cimbrados acabado aparente en columnas rectangulares de 10.01 a 14.00 m. de altura. m2 264.32 01.10.195 Cimbrados acabado aparente en cascarones paraboloides hiperbólicos. m2 284.04 01.10.200 Cimbrados acabado aparente en columnas rectangulares de 10.01 a 14.00 m. de altura. m2 427.07 01.10.205 Cimbrados acabado aparente en columnas rectangulares de 14.01 a 20.00 m. de altura. m2 460.04 01.10.210 Cimbrados acabado aparente en trabes con altura libre de 10.01 a 15.00 m. m2 304.84 01.10.211 Cimbrados acabado aparente en trabes con altura libre de 15.01 a 20.00 m. m2 322.10 01.10.215 Cimbrados acabado aparente en losas con altura libre de 10.01 a 15.00 m. m2 268.35 01.10.220 Cimbrados acabado aparente en marcos precolados. m2 140.14

Habilitado y colocación de acero de refuerzo Clave Descripción Unidad P. U. 01.11.001 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Alambrón 6 mm. (1/4 Pulg.). ton 15,297.37 01.11.005 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 10 mm. (No. 3). ton 13,302.88 01.11.006 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 13 mm. (No. 4). ton 13,302.88 01.11.007 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 16 mm. (No. 5). ton 12,810.15 01.11.008 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 19 mm. (No. 6). ton 12,810.15 01.11.009 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 22 mm. (No. 7). ton 12,810.15 01.11.010 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 25 mm. (No. 8). ton 12,810.15 01.11.011 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 29 mm. (No. 9). ton 12,810.15 01.11.012 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 32 mm. (No. 10). ton 12,810.15 01.11.013 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 2300 kg/cm2 38 mm. (No. 12). ton 12,810.15 01.11.020 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 8 mm. (No. 2.5). ton 13,869.51 01.11.021 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 10 mm. (No. 3). ton 15,191.48 01.11.022 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 13 mm. (No. 4). ton 15,191.48 01.11.023 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 16 mm. (No. 5). ton 12,981.80 01.11.024 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 19 mm. (No. 6). ton 14,656.40 01.11.025 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 22 mm. (No. 7). ton 12,981.80 01.11.026 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 25 mm. (No. 8). ton 12,981.80 01.11.027 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 29 mm. (No. 9). ton 12,981.80 01.11.028 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 32 mm. (No. 10). ton 12,981.80 01.11.029 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 4000 kg/cm2 39 mm. (No. 12). ton 12,981.80 01.11.040 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 8 mm. (No. 2.5). ton 14,270.51 01.11.041 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 10 mm. (No. 3). ton 13,816.38 01.11.042 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 13 mm. (No. 4). ton 13,816.38 01.11.043 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 16 mm. (No. 5). ton 13,302.80 01.11.044 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 19 mm. (No. 6). ton 13,302.80 01.11.045 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 25 mm. (No. 8). ton 13,782.29 01.11.046 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Acero Fy = 6000 kg/cm2 32 mm. (No. 10). ton 13,302.80 01.11.050 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-10/10 m2 27.25 01.11.051 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-88 m2 34.34 01.11.052 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-66 m2 37.75 01.11.053 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-44 m2 49.65 01.11.054 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-33 m2 24.75 01.11.055 Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Malla de acero tipo 66-11 m2 24.75

Dalas, castillos, cerramientos y repisones. Clave Descripción Unidad P. U. 01.12.001 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 2 # 2.5 sección: 7 x 10 cm. m 82.14 01.12.002 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 14 x 14 cm. m 146.29 01.12.003 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 21 x 21 cm. m 171.96 01.12.004 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 28 x 28 cm. m 222.03 01.12.011 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 2 # 3 sección: 7 x 10 cm. m 89.19 01.12.012 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 14 x 14 cm. m 163.69 01.12.013 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 21 x 21 cm. m 188.99 01.12.014 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=140 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 28 x 28 cm. m 253.12 01.12.021 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 2 # 2.5 sección: 7 x 10 cm. m 82.66 01.12.022 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 14 x 14 cm. m 148.04 01.12.023 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 21 x 21 cm. m 174.75 01.12.024 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 28 x 28 cm. m 227.61 01.12.031 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 2 # 3 sección: 7 x 10 cm. m 89.71 01.12.032 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 14 x 14 cm. m 165.44 01.12.033 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 21 x 21 cm. m 191.78 01.12.034 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=175 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 28 x 28 cm. m 258.70 01.12.041 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 2 # 2.5 sección: 7 x 10 cm. m 83.00 01.12.042 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 14 x 14 cm. m 149.16 01.12.043 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 21 x 21 cm. m 176.57 01.12.044 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 28 x 28 cm. m 231.26 01.12.051 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 2 # 3 sección: 7 x 10 cm. m 90.05 01.12.052 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 14 x 14 cm. m 166.56 01.12.053 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 21 x 21 cm. m 193.60 01.12.054 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=200 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 28 x 28 cm. m 262.35 01.12.061 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 2 # 2.5 sección: 7 x 10 cm. m 83.19 01.12.062 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 14 x 14 cm. m 149.79 01.12.063 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 21 x 21 cm. m 177.56 01.12.064 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 2.5 sección: 28 x 28 cm. m 233.26 01.12.071 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 2 # 3 sección: 7 x 10 cm. m 90.24 01.12.072 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 14 x 14 cm. m 167.19 01.12.073 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 21 x 21 cm. m 194.59 01.12.074 Dalas y castillos en sótano, PB y 1P, entrepiso hasta 4 m., concreto Fc=210 kg/cm2. Varillas: 4 # 3 sección: 28 x 28 cm. m 264.35

Muros de tabique y block de concreto. Clave Descripción Unidad P. U. 01.13.001 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 248.58 01.13.002 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 260.52 01.13.005 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 21 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 350.41 01.13.006 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 21 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 361.74 01.13.011 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 28 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 449.10 01.13.012 De tabique de carga con entrepiso hasta 4 m. de 28 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 462.31 01.13.015 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 14 cm. en PB, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 274.52 01.13.016 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 14 cm. en 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 285.38 01.13.021 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 21 cm. en PB, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 381.50 01.13.022 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 21 cm. en 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 393.91 01.13.025 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 28 cm. en PB, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 485.58 01.13.026 De tabique de carga con entrepiso de 4 a 7 m. de 28 cm. en 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 498.04 01.13.031 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 7 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 153.78 01.13.032 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 7 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 162.72 01.13.035 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 243.47 01.13.036 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 255.41 01.13.041 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 21 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 341.90 01.13.042 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 21 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 353.23 01.13.045 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 28 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 438.90 01.13.046 De tabique divisorios con entrepiso hasta 4 m. de 28 cm. en 2P y 3P, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 452.11 01.13.051 De tabique con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en sótano, PB y 1P, acabado aparente una cara., junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 248.41 01.13.052 De tabique con entrepiso hasta 4 m. de 14 cm. en sótano, PB y 1P, acabado aparente dos cara., junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 248.41 01.13.061 De tabique en sellos de registros hasta 4 m. de profundidad de 14 cm. de espesor, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 256.05 01.13.062 De tabique en sellos de registros hasta 4 m. de profundidad de 14 cm. de espesor, junteados con mortero CE:AR 1:6 m2 295.04 01.13.101 Muros de block tipo liviano, con entrepiso hasta 4 m. de 10 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 183.84 01.13.102 Muros de block tipo liviano, con entrepiso hasta 4 m. de 12 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 205.97 01.13.103 Muros de block tipo liviano, con entrepiso hasta 4 m. de 15 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 212.87 01.13.104 Muros de block tipo liviano, con entrepiso hasta 4 m. de 20 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 251.95 01.13.111 Muros de block tipo intermedio, con entrepiso hasta 4 m. de 10 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 204.77 01.13.112 Muros de block tipo intermedio, con entrepiso hasta 4 m. de 12 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 211.30 01.13.113 Muros de block tipo intermedio, con entrepiso hasta 4 m. de 15 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 218.20 01.13.114 Muros de block tipo intermedio, con entrepiso hasta 4 m. de 20 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 251.95 01.13.121 Muros de block tipo pesado, con entrepiso hasta 4 m. de 10 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 212.44 01.13.122 Muros de block tipo pesado, con entrepiso hasta 4 m. de 12 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 218.97 01.13.123 Muros de block tipo pesado, con entrepiso hasta 4 m. de 15 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 225.87 01.13.124 Muros de block tipo pesado, con entrepiso hasta 4 m. de 20 cm. en sótano, PB y 1P, junteados con mortero CE:AR 1:4 m2 251.95

Aplanados y perfilados de mortero y yeso Clave Descripción Unidad P. U. 01.14.005 Repellado CE-CA-AR 1:1:8 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 77.80 01.14.006 Repellado CE-CA-AR 1:1:10 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 76.44 01.14.007 Repellado CE-AR 1:5 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 78.78 01.14.008 Repellado CE-AR 1:6 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 77.43 01.14.011 Aplanado CE-CA-AR 1:1:8 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 84.41 01.14.012 Aplanado CE-CA-AR 1:1:10 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 83.05 01.14.013 Aplanado CE-CA-AR 1:4 en sellos de registro en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 103.97 01.14.014 Aplanado CE-AR 1:5 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 85.39 01.14.015 Aplanado CE-AR 1:6 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 84.04 01.14.021 Repellado CE-CA-AR 1:1:8 y pulido con CE-AR 1:1 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 99.66 01.14.022 Repellado CE-CA-AR 1:1:10 y pulido con CE-AR 1:1 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 98.30 01.14.023 Repellado CE-CA-AR 1:1:5 y pulido con CE-AR 1:1 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 100.64 01.14.024 Repellado CE-CA-AR 1:1:6 y pulido con CE-AR 1:1 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 99.28 01.14.031 Aplanado pulido en losa CE-AR 1:4 en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 116.81 01.14.035 Repellado CE-AR 1:6 y pulido con CE-AR 1:1 en losa en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 149.02 01.14.041 Aplanados con yeso a plomo y nivel en planta baja y primer piso hasta 4 m. de altura m2 77.61

Ramaleo de tubería y accesorios de cobre Clave Descripción Unidad P. U. 01.15.001 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 1/8 Pulg. (3 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 28.61 01.15.002 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 3/16 pulg. (5 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 35.44 01.15.003 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 1/4 pulg. (6 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 36.83 01.15.004 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 5/16 pulg. (9 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 45.13 01.15.005 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 47.70 01.15.006 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 67.47 01.15.007 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 5/8 pulg. (16 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 82.68 01.15.008 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para usos generales de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 109.51 01.15.011 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 1/8 pulg. (3 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 31.11 01.15.012 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 3/16 pulg. (5 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 35.46 01.15.013 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 1/4 pulg. (6 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 36.83 01.15.014 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 5/16 pulg. (9 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 45.11 01.15.015 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 49.47 01.15.016 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 67.44 01.15.017 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 5/8 pulg. (16 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 83.58 01.15.018 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible para refrigeración de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 109.51 01.15.023 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible L de 1/4 pulg. (6 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 45.76 01.15.025 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible L de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 64.85 01.15.026 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible L de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 81.00 01.15.028 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible L de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 123.31 01.15.029 Tendido de tubería de cobre soldable tipo flexible L de 1 pulg. (25 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 171.62 01.15.031 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 1/4 pulg. (6 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 47.57 01.15.032 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 53.78 01.15.033 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 63.06 01.15.034 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 93.26 01.15.035 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 1 pulg. (25 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 126.61 01.15.036 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 1 1/4 pulg. (32 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 181.94 01.15.037 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 1 1/2 pulg. (38 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 250.22 01.15.038 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 2 pulg. (51 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 378.89 01.15.039 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 2 1/2 pulg. (64 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 674.72 01.15.040 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 3 pulg. (75 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 887.74 01.15.041 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido M de 4 pulg. (100 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 1,520.50 01.15.051 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 1/4 pulg. (6 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 48.01 01.15.052 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 63.37 01.15.053 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 80.05 01.15.054 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 118.26 01.15.055 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 1 pulg. (25 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 185.74 01.15.056 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 1 1/4 pulg. (32 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 233.22 01.15.057 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 1 1/2 pulg. (38 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 300.25 01.15.058 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 2 pulg. (51 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 464.54 01.15.059 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 2 1/2 pulg. (64 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 831.79 01.15.060 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 3 pulg. (75 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 1,052.31 01.15.061 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido L de 4 pulg. (100 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 1,864.31 01.15.071 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 3/8 pulg. (10 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 91.62 01.15.072 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 1/2 pulg. (13 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 116.59 01.15.073 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 3/4 pulg. (19 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 224.71 01.15.074 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 1 pulg. (25 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 264.54 01.15.075 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 1 1/4 pulg. (32 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 295.96 01.15.076 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 1 1/2 pulg. (38 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 384.60 01.15.077 Tendido de tubería de cobre soldable tipo rígido K de 2 pulg. (51 mm.) hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y primera planta m 581.96 01.15.081 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1/8 pulg. (3 mm.) junta 12.27 01.15.082 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1/4 pulg. (6 mm.) junta 14.98 01.15.083 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 3/8 pulg. (10 mm.) junta 17.48 01.15.084 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1/2 pulg. (13 mm.) junta 20.62 01.15.085 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 3/4 pulg. (19 mm.) junta 24.80 01.15.086 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1 pulg. (25 mm.) junta 28.06 01.15.087 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1 1/4 pulg. (32 mm.) junta 36.08 01.15.088 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 1 1/2 pulg. (38 mm.) junta 42.39 01.15.089 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 2 pulg. (51 mm.) junta 51.87 01.15.090 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 2 1/2 pulg. (64 mm.) junta 58.95 01.15.091 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 3 pulg. (75 mm.) junta 66.94 01.15.092 Soldadura de estaño en tuberías de cobre tipo L o M y accesorios de 4 pulg. (100 mm.) junta 88.42 01.15.101 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 22.94 01.15.102 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 22.65 01.15.103 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 29.34 01.15.104 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 1 pulg. (25 mm.) pieza 39.23 01.15.105 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 1 1/4 pulg. (32 mm.) pieza 48.44 01.15.106 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 1 1/2 pulg. (38 mm.) pieza 59.94 01.15.107 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 2 pulg. (50 mm.) pieza 79.28 01.15.108 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 2 1/2 pulg. (64 mm.) pieza 121.82 01.15.109 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 3 pulg. (75 mm.) pieza 188.68 01.15.110 Instalacion de cople cobre a cobre con o sin ranura 4 pulg. (100 mm.) pieza 334.94 01.15.111 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1/2 pulg. x 3/8 pulg. (13 x 10 mm.) pieza 24.22 01.15.112 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 3/4 pulg. x 3/8 pulg. (19 x 10 mm.) pieza 30.53 01.15.113 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 3/4 pulg. x 1/2 pulg. (19 x 13 mm.) pieza 30.53 01.15.114 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1 pulg. x 1/2 pulg. (25 x 13 mm.) pieza 41.54 01.15.115 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1 pulg. x 3/4 pulg. (25 x 19 mm.) pieza 41.54 01.15.116 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 1/2 pulg. (32 x 13 mm.) pieza 51.83 01.15.117 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. (32 x 19 mm.) pieza 51.83 01.15.118 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 1 pulg. (32 x 25 mm.) pieza 51.83 01.15.119 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. (38 x 13 mm.) pieza 69.14 01.15.120 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 19 mm.) pieza 69.14 01.15.121 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1 pulg. (38 x 25 mm.) pieza 69.14 01.15.122 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 32 mm.) pieza 69.14 01.15.123 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2 pulg. x 3/4 pulg. (51 x 19 mm.) pieza 96.29 01.15.124 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2 pulg. x 1 pulg. (51 x 25 mm.) pieza 96.29 01.15.125 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2 pulg. x 1-1/4 pulg. (51 x 32 mm.) pieza 96.29 01.15.126 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2 pulg. x 1-1/2 pulg. (51 x 38 mm.) pieza 96.29 01.15.127 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 1 pulg. (64 x 25 mm.) pieza 158.81 01.15.128 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (64 x 32 mm.) pieza 158.81 01.15.129 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. (64 x 38 mm.) pieza 158.81 01.15.130 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 2 pulg. (64 x 51 mm.) pieza 158.81 01.15.131 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 3 pulg. x 1-1/2 pulg. (76 x 38 mm.) pieza 198.43 01.15.132 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 3 pulg. x 2 pulg. (76 x 51 mm.) pieza 198.43 01.15.133 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 3 pulg. x 2-1/2 pulg. (76 x 64 mm.) pieza 198.43 01.15.134 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 4 pulg. x 2 pulg. (100 x 51 mm.) pieza 373.58 01.15.135 Instalacion de cople reduccion campana cobre a cobre de 4 pulg. x 2-1/2 pulg. (100 x 64 mm.) pieza 373.58 01.15.136 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1/2 pulg. x 3/8 pulg. (13 x 10 mm.) pieza 25.06 01.15.137 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 3/4 pulg. x 3/8 pulg. (19 x 10 mm.) pieza 32.72 01.15.138 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 3/4 pulg. x 1/2 pulg. (19 x 13 mm.) pieza 32.72 01.15.139 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1 pulg. x 1/2 pulg. (25 x 13 mm.) pieza 41.01 01.15.140 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1 pulg. x 3/4 pulg. (25 x 19 mm.) pieza 41.01 01.15.141 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 1/2 pulg. (32 x 13 mm.) pieza 52.94 01.15.142 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. (32 x 19 mm.) pieza 52.94 01.15.143 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/4 pulg. x 1 pulg. (32 x 25 mm.) pieza 52.94 01.15.144 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. (38 x 13 mm.) pieza 65.33 01.15.145 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 19 mm.) pieza 65.33 01.15.146 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1 pulg. (38 x 25 mm.) pieza 65.33 01.15.147 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 32 mm.) pieza 65.33 01.15.148 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2 pulg. x 3/4 pulg. (51 x 19 mm.) pieza 105.80 01.15.149 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2 pulg. x 1 pulg. (51 x 25 mm.) pieza 105.80 01.15.150 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2 pulg. x 1-1/4 pulg. (51 x 32 mm.) pieza 105.80 01.15.151 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2 pulg. x 1-1/2 pulg. (51 x 38 mm.) pieza 105.80 01.15.152 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (64 x 32 mm.) pieza 178.75 01.15.153 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. (64 x 38 mm.) pieza 178.75 01.15.154 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 2-1/2 pulg. x 2 pulg. (64 x 51 mm.) pieza 178.75 01.15.155 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 3 pulg. x 1-1/2 pulg. (76 x 38 mm.) pieza 227.04 01.15.156 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 3 pulg. x 2 pulg. (76 x 51 mm.) pieza 227.04 01.15.157 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 3 pulg. x 2-1/2 pulg. (76 x 64 mm.) pieza 227.04 01.15.158 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 4 pulg. x 2 pulg. (100 x 51 mm.) pieza 420.99 01.15.159 Instalacion de cople reduccion bushing cobre a cobre de 4 pulg. x 2-1/2 pulg. (100 x 64 mm.) pieza 420.99 01.15.160 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 41.51 01.15.161 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 27.97 01.15.162 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 36.87 01.15.163 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 64.97 01.15.164 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 87.52 01.15.165 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 1-1/2 pulg. (38 mm.) pieza 104.89 01.15.166 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 156.34 01.15.167 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 2-1/2 pulg. (64 mm.) pieza 321.03 01.15.168 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 3 pulg. (76 mm.) pieza 468.77 01.15.169 Instalacion de codo 45º cobre a cobre 4 pulg. (100 mm.) pieza 1,008.18 01.15.170 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 32.37 01.15.171 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 23.16 01.15.172 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 30.55 01.15.173 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 47.53 01.15.174 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 82.91 01.15.175 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 1-1/2 pulg. (38 mm.) pieza 107.82 01.15.176 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 176.96 01.15.177 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 2-1/2 pulg. (64 mm.) pieza 299.43 01.15.178 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 3 pulg. (76 mm.) pieza 410.70 01.15.180 Instalacion de codo 90º cobre a cobre 4 pulg. (100 mm.) pieza 996.49 01.15.181 Instalacion de codo reducción 90º cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 55.70 01.15.182 Instalacion de codo reducción 90º cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 47.58 01.15.183 Instalacion de codo reducción 90º cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 72.59 01.15.184 Instalacion de tee cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 50.68 01.15.185 Instalacion de tee cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 27.43 01.15.186 Instalacion de tee cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 43.65 01.15.187 Instalacion de tee cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 85.33 01.15.188 Instalacion de tee cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 150.66 01.15.189 Instalacion de tee cobre a cobre 1-1/2 pulg. (25 mm.) pieza 198.80 01.15.190 Instalacion de tee cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 297.46 01.15.191 Instalacion de tee cobre a cobre 2-1/2 pulg. (64 mm.) pieza 575.81 01.15.192 Instalacion de tee cobre a cobre 3 pulg. (76 mm.) pieza 857.46 01.15.193 Instalacion de tee cobre a cobre 4 pulg. (100 mm.) pieza 1,806.43 01.15.194 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/8 pulg. x 3/8 pulg. x 1/2 pulg. (10 x 10 x 13 mm.) pieza 62.73 01.15.195 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1/2 pulg. x 3/8 pulg. x 3/8 pulg. (13 x 10 x 10 mm.) pieza 65.56 01.15.196 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1/2 pulg. x 3/8 pulg. x 1/2 pulg. (13 x 10 x 13 mm.) pieza 65.56 01.15.197 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 3/8 pulg. (13 x 13 x 10 mm.) pieza 65.56 01.15.198 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 3/4 pulg. (13 x 13 x 19 mm.) pieza 50.80 01.15.199 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 1/2 pulg. x 3/8 pulg. (19 x 13 x 10 mm.) pieza 50.80 01.15.200 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg. (19 x 13 x 13 mm.) pieza 50.80 01.15.201 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 1/2 pulg. x 3/4 pulg. (19 x 13 x 19 mm.) pieza 50.80 01.15.202 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 3/4 pulg. x 3/8 pulg. (19 x 19 x 10 mm.) pieza 50.80 01.15.203 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1/2 pulg. (19 x 19 x 13 mm.) pieza 50.80 01.15.204 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 3/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1 pulg. (19 x 19 x 25 mm.) pieza 103.98 01.15.205 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1/2 pulg. x 3/8 pulg. (25 x 13 x 10 mm.) pieza 103.98 01.15.206 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg. (25 x 13 x 13 mm.) pieza 103.98 01.15.207 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1/2 pulg. x 3/4 pulg. (25 x 13 x 19 mm.) pieza 103.98 01.15.208 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg. (25 x 13 x 25 mm.) pieza 103.98 01.15.209 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 3/4 pulg. x 1/2 pulg. (25 x 19 x 13 mm.) pieza 103.98 01.15.210 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 3/4 pulg. x 3/4 pulg. (25 x 19 x 19 mm.) pieza 103.98 01.15.211 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 3/4 pulg. x 1 pulg. (25 x 19 x 25 mm.) pieza 103.98 01.15.212 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1 pulg. x 1/2 pulg. (25 x 25 x 13 mm.) pieza 103.98 01.15.213 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1 pulg. x 3/4 pulg. (25 x 25 x 19 mm.) pieza 103.98 01.15.214 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg. (25 x 25 x 32 mm.) pieza 145.97 01.15.215 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (32 x 13 x 32 mm.) pieza 145.97 01.15.216 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1/2 pulg. (32 x 19 x 13 mm.) pieza 145.97 01.15.217 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 3/4 pulg. (32 x 19 x 19 mm.) pieza 145.97 01.15.218 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1 pulg. (32 x 19 x 25 mm.) pieza 145.97 01.15.219 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1-1/4 pulg. (32 x 19 x 32 mm.) pieza 145.97 01.15.220 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1 pulg. x 1/2 pulg. (32 x 25 x 13 mm.) pieza 145.97 01.15.221 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1 pulg. x 3/4 pulg. (32 x 25 x 19 mm.) pieza 145.97 01.15.222 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. (32 x 25 x 25 mm.) pieza 145.97 01.15.223 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg. (32 x 25 x 32 mm.) pieza 145.97 01.15.224 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1/2 pulg. (32 x 32 x 13 mm.) pieza 145.97 01.15.225 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. (32 x 32 x 19 mm.) pieza 145.97 01.15.226 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1 pulg. (32 x 32 x 25 mm.) pieza 145.97 01.15.227 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. (32 x 32 x 38 mm.) pieza 225.64 01.15.228 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. (38 x 13 x 38 mm.) pieza 225.64 01.15.229 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 19 x 19 mm.) pieza 225.64 01.15.230 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 19 x 32 mm.) pieza 225.64 01.15.231 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. x 1-1/2 pulg. (38 x 19 x 38 mm.) pieza 225.64 01.15.232 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 25 x 19 mm.) pieza 225.64 01.15.233 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. (38 x 25 x 25 mm.) pieza 225.64 01.15.234 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 25 x 32 mm.) pieza 225.64 01.15.235 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 1-1/2 pulg. (38 x 25 x 38 mm.) pieza 225.64 01.15.236 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1/2 pulg. (38 x 32 x 13 mm.) pieza 225.64 01.15.237 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 32 x 19 mm.) pieza 225.64 01.15.238 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1 pulg. (38 x 32 x 25 mm.) pieza 225.64 01.15.239 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 32 x 32 mm.) pieza 225.64 01.15.240 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. (38 x 32 x 38 mm.) pieza 225.64 01.15.241 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. (38 x 38 x 13 mm.) pieza 225.64 01.15.242 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. (38 x 38 x 19 mm.) pieza 225.64 01.15.243 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1 pulg. (38 x 38 x 25 mm.) pieza 225.64 01.15.244 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (38 x 38 x 32 mm.) pieza 225.64 01.15.245 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 2 pulg. (38 x 38 x 51 mm.) pieza 230.47 01.15.246 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 3/4 pulg. x 2 pulg. (51 x 19 x 51 mm.) pieza 290.83 01.15.247 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg. (51 x 25 x 25 mm.) pieza 290.83 01.15.248 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. (51 x 25 x 51 mm.) pieza 290.83 01.15.249 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1-1/4 pulg. (51 x 32 x 32 mm.) pieza 290.83 01.15.250 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. (51 x 32 x 38 mm.) pieza 290.83 01.15.251 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/4 pulg. x 2 pulg. (51 x 32 x 51 mm.) pieza 290.83 01.15.252 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 3/4 pulg. (51 x 38 x 19 mm.) pieza 290.83 01.15.253 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1 pulg. (51 x 38 x 25 mm.) pieza 290.83 01.15.254 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg. (51 x 38 x 32 mm.) pieza 290.83 01.15.255 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. (51 x 38 x 38 mm.) pieza 290.83 01.15.256 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 2 pulg. (51 x 38 x 51 mm.) pieza 290.83 01.15.257 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 2 pulg. x 1/2 pulg. (51 x 51 x 13 mm.) pieza 290.83 01.15.258 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 2 pulg. x 3/4 pulg. (51 x 51 x 19 mm.) pieza 290.83 01.15.259 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg. (51 x 51 x 25 mm.) pieza 290.83 01.15.260 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 2 pulg. x 1-1/4 pulg. (51 x 51 x 32 mm.) pieza 290.83 01.15.261 Instalacion de tee reduccion cobre a cobre 2 pulg. x 2 pulg. x 1-1/2 pulg. (51 x 51 x 38 mm.) pieza 290.83 01.15.262 Instalacion de cruz cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 77.28 01.15.263 Instalacion de cruz cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 132.06 01.15.264 Instalacion de cruz cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 205.37 01.15.265 Instalacion de cruz cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 317.54 01.15.266 Instalacion de cruz cobre a cobre 1-1/2 pulg. (25 mm.) pieza 510.49 01.15.267 Instalacion de cruz cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 924.03 01.15.268 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 24.00 01.15.269 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 21.66 01.15.270 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 27.69 01.15.271 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 40.24 01.15.272 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 53.06 01.15.273 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 1-1/2 pulg. (38 mm.) pieza 68.32 01.15.274 Instalacion de tapón hembra para tubo cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 104.78 01.15.275 Instalacion de tapón macho para conexion cobre a cobre 3/8 pulg. (10 mm.) pieza 73.16 01.15.276 Instalacion de tapón macho para conexion cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 70.89 01.15.277 Instalacion de tapón macho para conexion cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 59.21 01.15.278 Instalacion de tapón macho para conexion cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 75.21 01.15.279 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 1/2 pulg. (13 mm.) pieza 41.32 01.15.280 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 3/4 pulg. (19 mm.) pieza 50.86 01.15.281 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 1 pulg. (25 mm.) pieza 86.08 01.15.282 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 1-1/4 pulg. (32 mm.) pieza 182.17 01.15.283 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 1-1/2 pulg. (38 mm.) pieza 235.05 01.15.284 Instalacion de tuerca union cobre a cobre 2 pulg. (51 mm.) pieza 383.78

Ramaleo de tuberia y accesorios de PVC Hidraulica

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.16.001 | Instalación de tuberia hidraulica de PVC de 1/2 pulg. (13 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 17.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.16.002 | Instalación de tuberia hidraulica de PVC de 3/4 pulg. (19 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 20.22 |
| 01.16.003 | Instalación de tuberia hidraulica de PVC de 1 pulg. (25 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 26.23 |
| 01.16.004 | Instalación de tuberia hidraulica de PVC de 1-1/4 pulg. (32 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 23.60 |
| 01.16.005 | Instalación de tuberia hidraulica de PVC de 1-1/2 pulg. (38 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 36.33 |
| 01.16.011 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 13 mm (1/2 pulg.) de diametro x 90º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 34.38 |
| 01.16.012 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 19 mm (3/4 pulg.) de diametro x 90º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 42.29 |
| 01.16.013 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 25 mm (1 pulg.) de diametro x 90º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 54.16 |
| 01.16.014 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 32 mm (1-1/4 pulg.) de diametro x 90º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 65.92 |
| 01.16.015 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 38 mm (1-1/2 pulg.) de diametro x 90º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 77.48 |
| 01.16.021 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 13 mm (1/2 pulg.) de diametro x 45º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 35.77 |
| 01.16.022 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 19 mm (3/4 pulg.) de diametro x 45º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 44.57 |
| 01.16.023 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 25 mm (1 pulg.) de diametro x 45º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 55.30 |
| 01.16.024 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 32 mm (1-1/4 pulg.) de diametro x 45º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 67.45 |
| 01.16.025 | Instalacion de codo de PVC hidraulico de 38 mm (1-1/2 pulg.) de diametro x 45º hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 77.23 |
| 01.16.031 | Instalacion de tee de PVC hidraulico de 13 mm (1/2 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 41.33 |
| 01.16.032 | Instalacion de tee de PVC hidraulico de 19 mm (3/4 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 51.92 |
| 01.16.033 | Instalacion de tee de PVC hidraulico de 25 mm (1 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 63.79 |
| 01.16.034 | Instalacion de tee de PVC hidraulico de 32 mm (1-1/4 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 76.59 |
| 01.16.035 | Instalacion de tee de PVC hidraulico de 38 mm (1-1/2 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | pieza | 85.89 |
| 01.16.042 | Instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico de 19 mm (3/4 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P. Para el analisis se toma en cuenta el diámetro mayor | pieza | 40.98 |
| 01.16.043 | Instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico de 25 mm (1 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P. Para el analisis se toma en cuenta el diámetro mayor | pieza | 52.52 |
| 01.16.044 | Instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico de 32 mm (1-1/4 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P. Para el analisis se toma en cuenta el diámetro mayor | pieza | 62.69 |
| 01.16.045 | Instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico de 38 mm (1-1/2 pulg.) de diametro hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P. Para el analisis se toma en cuenta el diámetro mayor | pieza | 70.72 |

Ramaleo de tuberia y accesorios de PVC Sanitaria

| Clave | Descripción | Unidad | P. U. |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.17.011 | Instalación de tuberia sanitaria de PVC de 1-1/2 pulg. (38 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 25.88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.17.012 | Instalación de tuberia sanitaria de PVC de 2 pulg. (51 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 30.06 |
| 01.17.013 | Instalación de tuberia sanitaria de PVC de 3 pulg. (75 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 40.38 |
| 01.17.014 | Instalación de tuberia sanitaria de PVC de 4 pulg. (100 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 64.78 |
| 01.17.015 | Instalación de tuberia sanitaria de PVC de 6 pulg. (150 mm) de diametro, hasta 4 m. de altura en sotano, planta baja y 1P | ml | 119.14 |

Estudio de Consumos de Combustibles y Lubricantes Atendiendo a: 1. Que el consumo de combustible y de una máquina de combustión interna es uno de los elementos que se toma en cuenta para la determinación de los costos de la hora máquina. 2. Que el consumo de combustible horario es función de gran número de factores no fácilmente mesurables, entre los que pueden citarse: potencia de la máquina, ciclo de trabajo efectivo, experiencia de los operadores, condiciones mecánicas de diseño y operación, altura sobre el nivel del mar a la que opera, etc. 3. Que de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, es deseable obtener el consumo de combustible horario mediante medición directa del mismo, lo cual es muy difícil que lo hagan los analistas de costos y precios unitarios. 4. Que existen grupos de máquinas cuyos ciclos de trabajo efectivo se pueden considerar cuantitativamente del mismo orden. Se supone: 1. Que el consumo de combustible horario de una máquina de combustión interna se determine mediante la medición física directa en las condiciones particulares a las que va a trabajar, a máquina cuando sea posible. 2. Que cuando no sea factible hacer lo indicado en la proposición anterior, se utilice la Tabla de GRUPOS DE EQUIPOS para obtener el grupo de maquinaria a la que pertenezca la considerada, para a continuación utilizar las expresiones correspondientes de la tabla anexa mediante las cuales se calcula el consumo/hora de cada máquina. GRUPOS DE EQUIPOS I II III IV 1. Bombas Autocebantes Bandas transportadoras portátiles y fijas Camiones de 12 ton. en adelante 2. Camiones estacas hasta 6.5 ton. Pavimentadora Locomotoras 3. Camiones tanque hasta 5 m3 Bombas de concreto Motoescrepas 4. Camiones de volteo hasta 6.5 ton. Camiones de volteo y estacas de 6.5 a 12 ton. Perforadoras de pozo profundo 5. Compresores hasta 1,200 p.c.m. Camiones tanque de mas de 5 m3. Pala 6. Mezcladoras de concreto portátiles hasta 165 hp Dragas Retroexcavadoras 7. Máquina de soldar Grúas Tractores de arrastre y empuje 8. Motor estacionario hasta 1000 hp Mezcladoras de concreto estacionarias o montadas en camión Resagadoras 9. Motores marinos Motocompactador Cargadores frontales 10. Petrolizadora hasta 10 m3 Motoconformadora 11. Camioneta (Pick-Up) hasta 1 ton Plantas eléctricas mayores de 5 kw 12. Vibradoras Motores estacionarios de mas de 100 hp 1. Pisones Compresores de mas de 1,200 p.c.m. A partir del grupo seleccionado, de acuerdo con lo contenido en el inciso 2 y con la POTENCIA NOMINAL de la máquina considerada, expresada en caballos de potencia (H.P.), el consumo de combustible horario en litros / hora estará dado por las ecuaciones que aparecen en la siguiente tabla: COMBUSTIBLE UTILIZADO Grupo Gasolina Diesel G en lts/hr en H.P. D en lts/hr en H.P. I G = 0.0625 H.P. nom. D = 0.0686 H.P. nom. II G = 0.0893 H.P. nom. D = 0.0620 H.P. nom. III G = 0.1108 H.P. nom. D = 0.0774 H.P. nom. IV G = 0.1530 H.P. nom. D = 0.1032 H.P. nom. ACEITE LUBRICANTE El consumo de aceites lubricantes horario es uno de los elementos que se toman en cuenta para la determinación del costo de hora máquina. De acuerdo con observaciones efectuadas en laboratorios como en el campo de las obras, el consumo de aceite lubricante total es función de: a) la capacidad del carter, b) del tiempo T de operación de la máquina entre cambios sucesivos de aceite, y c) del consumo de combustible utilizado. Para obtener el consumo horario de aceite lubricante total expresado como Ag, cuando el combustible sea gasolina y como Ad, cuando el combustible sea diesel, expresado en litros / hora se emplea una de las dos ecuaciones siguientes: Ag = c / t + (0.0076 Cg) litros / horas para motores de gasolina Ad = c / t + (0.0095 Cd) litros / horas para motores diesel En donde: c = capacidad del carter en litros t = tiempo de operacion de la máquina entre dos cambios sucesivos de aceite lubricante en horas Cg = consumo horario de gasolina en litros por hora Cd = consumo horario de diesel en litros por hora Obteniéndose G o D como se indicó en el apartado correspondiente a consumo de combustible horario.

'Alineadores

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.01.00 | Interior expansor |
| --- | --- |

| 001.01.01 | 6" - 18" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.02.00 | Expansor |
| --- | --- |

| 001.02.01 | 20" - 30" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.03.00 | Exterior |
| --- | --- |

| 001.03.01 | 6" - 18" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.03.02 | 20" - 30" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Alimentadores'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 002.01.00 | De criba corrediza |
| --- | --- |

| 002.01.01 | 40" x 12 pies | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 002.02.00 | De placas |
| --- | --- |

| 002.02.01 | 18" - 48" | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 002.03.00 | Frontales |
| --- | --- |

| 002.03.01 | 30" - 60" ancho, cualquier largo | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 002.04.00 | Recíproco |
| --- | --- |

| 002.04.01 | 18" - 48" | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Arados,

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.00 | Arados |
| --- | --- |

| 004.01.01 | Arados de disco | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.02 | Arados de surco 150 - 320 lbs. | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.03 | Arados desgarradores montados en tractor control hidraulico todos tamaños | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.04 | Arados desenraizadores 280 lbs. | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.05 | Arados desenraizadores 1 - 8 ton Variables 1 1/2 - 3 1/2 | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.06 | Arados desenraizadores 1 - 8 ton Variables 3 1/2 - 5 1/2 | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.07 | Arados desenraizadores 1 - 8 ton Variables 5 1/2 - 7 1/2 | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.08 | Arados desenraizadores 1 - 8 ton Variables 7 1/2 - 25 ton. | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.01.09 | Arados tipo ruedas 50" - 92" de corte | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.02.00 | Escarificadores |
| --- | --- |

| 004.02.01 | Escarificador de bloque guiable pesado | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.02.02 | Escarificador para comformadora de camino | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.02.03 | Escarificador para rodillo | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 004.02.04 | Escarificador para tractor | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Automoviles'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 005.01.00 | Automoviles |
| --- | --- |

| 005.01.01 | Ligeros | 5,000 | 2,500 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 005.01.02 | Medianos | 7,500 | 2,500 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 005.01.03 | Pesados | 10,000 | 2,500 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

andas

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 006.01.00 | Estacionarias |
| --- | --- |

| 006.01.01 | 18" - 72" de ancho, cualquier largo | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 006.02.00 | Portátiles con motor |
| --- | --- |

| 006.02.01 | 18" - 48" de ancho, cualquier largo | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 006.02.02 | 60" - 72" de ancho (carga mínima) cualquier largo | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 006.03.00 | Portátiles sin motor |
| --- | --- |

| 006.03.01 | 18" - 32" de ancho, cualquier largo | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Básculas'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 007.01.00 | Para camiones |
| --- | --- |

| 007.01.01 | 10 - 50 ton. Cortas, americana | 14,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 007.02.00 | Para carretillas |
| --- | --- |

| 007.02.01 | 3 balancines, 2 agregados | 14,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 007.02.02 | 4 balancines, 3 agregados | 14,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 007.02.03 | 5 balancines, 4 agregados | 14,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 008.01.00 | Bombas |
| --- | --- |

| 008.01.01 | Surtidora de gasolina | 10,000 | 2,000 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Bombas,

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.01.00 | Centrífugas |
| --- | --- |

| 009.01.01 | Portátiles de gasolina 1/2" - 10" | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.01.02 | Portátiles diesel 4" - 10" | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.01.03 | Portátiles eléctricas 3/4" - 8" | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.01.04 | Estacionarias eléctricas 1 1/4" - 10" | 7,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.01.05 | Estacionarias turbina de vapor 4" - 8" | 7,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.02.00 | De carretera |
| --- | --- |

| 009.02.01 | Alta presión de gasolina 80 - 125 gal./min. | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.03.00 | De diafragma |
| --- | --- |

| 009.03.01 | Portátiles de gasolina 3" - 4" | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.03.02 | Portátiles de gasolina 4" doble | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.03.03 | Portátiles electricas 3" - 4" | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.03.04 | Portátiles electricas 4" doble | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.04.00 | De émbolo macizo |
| --- | --- |

| 009.04.01 | Portátiles de gasolina 3" - 4" | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.04.02 | Portátiles de gasolina 4" doble | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.04.03 | Portátiles electricas 3" - 4" | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.04.04 | Portátiles electricas 4" doble | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.00 | De pistón |
| --- | --- |

| 009.05.01 | Alta presión, vapor 60-120 gal./min. | 12,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.02 | Alta presión eléctrica 60-120 gal./min. | 7,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.03 | Baja presión, vapor 60-120 gal./min. | 12,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.04 | Baja presión, eléctrica 60-120 gal./min. | 7,500 | 1,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.05 | Portátiles de gasolina, 40-80 gal./min. | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 009.05.06 | portátiles eléctricas, 40-80 gal./min. | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'formatnumber'

/cgi-bin/chmaquinaria6.asp, line 193

| 009.05.07 | Alta presión de gasolina | 5,250 | 1,750 |
| --- | --- | --- | --- |

'Bombas Clave Descripción Vida en Horas Horas/Año % Rescate 011.01.00 Bomba de chorro 011.01.01 Bomba de chorro 10,000 1,250 0 011.02.00 Bomba Well-Point 011.02.01 6" - 10" 10,500 1,500 0 011.03.00 Well-Point con elevador y conexión de junta o union giratoria 011.03.01 Well-Point con elevador y conexión de junta o union giratoria 4,500 1,500 0 011.04.00 Combinación con bomba de chorro en seco 011.04.01 Combinación con bomba de chorro en seco 10,000 1,250 0 011.05.00 Well-Point con manguera de succion y union giratoria 011.05.01 Well-Point con manguera de succion y union giratoria 3,000 1,500 0 011.06.00 Caja desarenadora 011.06.01 Caja desarenadora 6,000 1,500 0 011.07.00 Perforadora para hacer agujeros 011.07.01 Perforadora para hacer agujeros 6,000 1,500 0 011.08.00 Tubo de descarga con coples 011.08.01 6" - 10" 6,000 1,500 15 011.09.00 Tubo de bajada con coples 011.09.01 6" - 10" 6,000 1,500 15 011.10.00 Valvula compuerta 011.10.01 6" - 10" 6,000 1,500 15

'Bombas

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.01.00 | Sencilla, 4 ruedas, gasolina, diesel o electrica |
| --- | --- |

| 012.01.01 | 15 -20 yd3/hr | 6,000 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.02.00 | Sencilla, con patines de gasolina |
| --- | --- |

| 012.02.01 | 20 - 33 yd3/hr | 6,000 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.02.02 | Con remezcladora | 6,000 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.03.00 | Dobles con patines de gasolina |
| --- | --- |

| 012.03.01 | 40-65 yd3/hr | 7,500 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.03.02 | Con remezcladora | 7,500 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.04.00 | Sencilla, con patines electricos |
| --- | --- |

| 012.04.01 | 15-33 yd3/hr | 6,000 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.04.02 | Con remezcladora | 6,000 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.05.00 | Dobles con patines, electrica |
| --- | --- |

| 012.05.01 | 40-65 yd3/hr | 7,500 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 012.05.02 | Con remezcladora | 7,500 | 1,500 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Cables'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.01.00 | De alambre |
| --- | --- |

| 013.01.01 | 1/2" | 2,833 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.01.02 | 3/4" | 3,333 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.01.03 | 1" | 2,917 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.01.04 | 1 1/4" - 2" | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.01.05 | 2 1/4" - 2 3/4" | 3,750 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.02.00 | De manila |
| --- | --- |

| 013.02.01 | 1/2" | 2,333 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.02.02 | 3/4" | 2,479 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 013.02.03 | 1" - 1 1/2" | 2,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Calderas'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 014.01.00 | Tipo locomóvil 150 lbs/pulg2 |
| --- | --- |

| 014.01.01 | 23 - 175 BHP | 15,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 014.02.00 | Tipo vertical 150 lbs/pulg2 |
| --- | --- |

| 014.02.01 | 2090 BHP | 10,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Calentadores'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 015.01.00 | Calentadores de locales |
| --- | --- |

| 015.01.01 | De agua | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 015.01.02 | De gas | 5,000 | 1,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 015.01.03 | Electricos | 5,000 | 1,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Camiones' Clave Descripción Vida en Horas Horas/Año % Rescate 016.01.00 De motor diesel 016.01.01 De estacas, pipas o para montar revolvedoras de 2 ton. 10,000 2,000 20 016.01.02 De estacas, pipas o para montar revolvedoras de 10 ton. O mas 14,000 2,000 20 016.01.03 De estacas, pipas o para montar revolvedoras de 3 1/2 - 5 ton. 10,000 2,000 20 016.01.04 De volteo de 2 ton. 10,000 2,000 20 016.01.05 De volteo de 3.5 a 5 ton. 10,000 2,000 20 016.01.06 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 5 - 12 yd3 15,000 2,000 20 016.01.07 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 15 - 18 yd3 15,000 2,000 20 016.01.08 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 18 - 22 yd3 15,000 2,000 20 016.01.09 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 22 - 28 yd3 15,000 2,000 20 016.01.10 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 28 - 35 yd3 15,000 2,000 20 016.01.11 De servicio pesado de volteo o descarga de fondo de 35 - 74 yd3 15,000 2,000 20 016.02.00 De motor de gasolina 016.02.01 De estacas o pipas de 1/2 ton. 5,000 2,000 20 016.02.02 De estacas o pipas de 3/4 ton. 6,000 2,000 20 016.02.03 De estacas o pipas de 1 ton. 8,000 2,000 20 016.02.04 De estacas o pipas de 2 ton. 10,000 2,000 20 016.02.05 De estacas o pipas de 3.5 a 5 ton. 10,000 2,000 20 016.02.06 De volteo 1 ton. 6,000 2,000 20 016.02.07 De volteo 2 ton. 8,000 2,000 20 016.02.08 De volteo 3 1/2 a 5 ton. 10,000 2,000 20 016.02.09 Servicio pesado de volteo 5 a 12 yd3 10,000 2,000 20

'Cargadores'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 017.01.00 | De banda alimentado por empujador |
| --- | --- |

| 017.01.01 | 48" - 60" | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 017.02.00 | De tipo cangilones |
| --- | --- |

| 017.02.01 | 1 - 2 1/2" yd3/min. | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 017.02.02 | 3 - 8 yd3/min | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 017.02.03 | 20 yd3 / min | 8,750 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Carretillas'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 018.01.00 | De ruedas de acero |
| --- | --- |

| 018.01.01 | Caja de 3 a 4 1/2 yd3 | 4,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 018.02.00 | De ruedas neumáticas |
| --- | --- |

| 018.02.01 | Caja de 2-1/2 a 5 yd3 | 4,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Carros

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 019.01.00 | Carros para herramienta |
| --- | --- |

| 019.01.01 | Carros para herramienta metalicos | 8,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Colocadora

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 020.01.00 | Colocadora de juntas |
| --- | --- |

| 020.01.01 | Colocadora de juntas | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Colocadora

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 021.01.00 | Horizontal montada sobre patines |
| --- | --- |

| 021.01.01 | Motor de aire 7-20 yd3 | 8,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 021.01.02 | Motor de gasolina de 7-14 yd3 | 8,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 021.01.03 | Motor electrico de 7-28 yd3 | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Compresoras

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 022.01.00 | Gasolina o diesel |
| --- | --- |

| 022.01.01 | 125 a 250 p. c. m. | 7,500 | 1,500 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Compresoras

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 023.01.00 | Alta presión (Gasolina o electrica con banda o embrague) |
| --- | --- |

| 023.01.01 | 46 - 160 pies de cilindrada | 6,000 | 1,500 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 023.01.02 | 215 - 1,150 pies 3 de cilindrada | 7,500 | 1,500 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Compresores

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 024.01.00 | De gasolina |
| --- | --- |

| 024.01.01 | 20 - 185 p. c. m. | 6,000 | 1,500 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 024.01.02 | 210 - 900 p. c. m. | 7,500 | 1,500 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 024.02.00 | De diesel |
| --- | --- |

| 024.02.01 | 85 - 185 p. c. m. | 6,000 | 1,500 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 024.02.02 | 210 - 1,200 p. c. m. | 7,500 | 1,500 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Conformadoras'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.01.00 | Conformadora de precisión con propulsion propia |
| --- | --- |

| 025.01.01 | Ancho de corte 10" a 25" | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.02.00 | Conformadora de cuchilla especial |
| --- | --- |

| 025.02.01 | Todos los tamaños | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.03.00 | Cuchilla afinadora de taludes |
| --- | --- |

| 025.03.01 | Cuchilla afinadora de taludes | 6,750 | 2,250 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.04.00 | Elevadoras |
| --- | --- |

| 025.04.01 | Accionada por engranaje, control manual, banda de 40" a 44" | 8,750 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.04.02 | Con motor, banda de 42" a 48" de ancho | 8,750 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.04.03 | Toma de fuerza con control automatico, banda de 36" a 52" | 8,750 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.04.04 | Toma de fuerza con control manual, banda de 32" a 40" | 8,750 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.05.00 | Escarificador de discos |
| --- | --- |

| 025.05.01 | 20" a 52 discos | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.06.00 | Rastras |
| --- | --- |

| 025.06.01 | Cuchilla multiple, control de mano | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 025.06.02 | Cuchilla multiple, control mecanico | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Convertidores'

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 026.01.00 | Rotatorio de 1000 watts |
| --- | --- |

| 026.01.01 | 110 volts corriente alterna | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 026.01.02 | 110 volts corriente directa | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Edificios

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 027.01.00 | Desrmables |
| --- | --- |

| 027.01.01 | Almacen de herramientas | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 027.01.02 | Campamentos | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 027.01.03 | Casas sobre trailers | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 027.01.04 | Polvorines | 10,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Equipo

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.01.00 | Azadones |
| --- | --- |

| 034.01.01 | Excavador de arcilla 20 a 40 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.01.02 | Azadon para arcilla, pequeños o grandes | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.02.00 | Bombas de sumidero |
| --- | --- |

| 034.02.01 | Pequeñas, medianas o en tandem | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.03.00 | Equipo de afilar - fraguas |
| --- | --- |

| 034.03.01 | Todos tamaños | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.04.00 | Forjas |
| --- | --- |

| 034.04.01 | Incluyen dados de 1-1/2" de diam. | 9,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.05.00 | Inyectores de lechada |
| --- | --- |

| 034.05.01 | Bombas, motores, chasis y tanques, cualquier tamaño | 7,000 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.06.00 | Jumbos (carros para perforadoras de tunles) |
| --- | --- |

| 034.06.01 | Todos tamaños | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.07.00 | Llaves de tuercas sin caja |
| --- | --- |

| 034.07.01 | Tipo estandar para tornillos de 1/4" a 4" | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.07.02 | De torsion controlada 3/8" a 7/8" | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.08.00 | Malacates |
| --- | --- |

| 034.08.01 | 500 lbs. Tambor sencillo | 12,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.08.02 | 750 a 5000 lbs. Tambor sencillo | 16,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.08.03 | 1800 a 2400 lbs tambor doble | 16,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.08.04 | 2400 a 5000 lbs tambor doble | 12,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.09.00 | Mangueras |
| --- | --- |

| 034.09.01 | 5/8" a 2" de diametro | 4,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.09.02 | Conexiones flexibles | 4,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.00 | Martillos |
| --- | --- |

| 034.10.01 | Contraremachadora | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.02 | De calafateo o cincelado | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.03 | Para tabla-estacas de 120 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.04 | Remachadoras para remaches de 1/2" de 14 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.05 | Remachadora para remaches de 1" de 25 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.06 | Rompedoras de pavimento de 20 a 90 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.10.07 | Tajadera (rompe remaches) | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.11.00 | Picones |
| --- | --- |

| 034.11.01 | Para rellenos, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.12.00 | Pistolas perforadoras (Jack-Hammer) |
| --- | --- |

| 034.12.01 | De mano, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.12.02 | Con empujador (Air leg drill) | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.13.00 | Perforadoras de carro |
| --- | --- |

| 034.13.01 | Con malacate de mano | 12,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.13.02 | Con malacate neumatico, todos tamaños | 12,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.13.03 | Sobre orugas, propulsion propia todos tamaños | 12,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.13.04 | Solas sin chasis, todos tamaños | 10,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.13.05 | Sobre ruedas remolcables, todos tamaños | 10,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.14.00 | Perforadoras de barrenos verticales |
| --- | --- |

| 034.14.01 | Stoper, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.00 | Perforadoras rotatorias |
| --- | --- |

| 034.15.01 | Con triple, todos tamaños | 7,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.02 | De accion directa, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.03 | De galeria (drifter), todos tamaños | 6,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.04 | Para lugares estrechos 7/8" a 2" diam. | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.05 | Para madera 1" a 5" de diametro | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.06 | Para metal de 1/2" a 3" de diam. | 3,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.15.07 | Para roca 15 a 80 lbs. | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.16.00 | Pulidoras |
| --- | --- |

| 034.16.01 | Para superficie de concreto | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.16.02 | Pequeñas de mano. | 4,000 | 2,000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.17.00 | Sierras |
| --- | --- |

| 034.17.01 | Reciprocantes, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.17.02 | Rotatorias de mano, todos tamaños | 4,500 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.18.00 | Tanques de aire comprimido |
| --- | --- |

| 034.18.01 | 50 a 1250 pies 3 | 15,000 | 1,500 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.19.00 | Vibradores |
| --- | --- |

| 034.19.01 | Estandar o tipo pesado | 5,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.19.02 | Tipo flexible, 20 a 115 lbs. | 5,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 034.19.03 | Tipo rigido, todos tamaños | 5,250 | 1,750 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Equipo Clave Descripción Vida en Horas Horas/Año % Rescate 035.01.00 De llantas neumaticas 035.01.01 Portatiles de carretera, 2 llantas de gasolina, todos los pesos 10,000 2,000 10 035.01.02 Propulsion propia, diesel o gasolina, todos tamaños 8,750 1,750 15 035.01.03 Remolcables, todos tipos 6,000 2,000 10 035.02.00 Rodillos vibratorios 035.02.01 De carretera (aplanadoras) 2 ejes en tandem, diesel o gasolina, todos los pesos 14,000 2,000 10 035.02.02 De carretera (aplanadoras) 3 ejes en tandem, diesel o gasolina, todos los pesos 14,000 2,000 10 035.02.03 De carretera (aplanadoras) 3 ruedas, diesel todos los pesos 14,000 2,000 10 035.02.04 De carretera (aplanadoras) 3 ruedas, gasolina, todos los pesos 14,000 2,000 10 035.02.05 De mano, de acero 250 a 1000 lbs. 7,500 1,500 0 035.02.06 De propulsion propia de ruedas de acero, rodillos segmentados 8,750 1,750 10 035.02.07 De zanja, diesel o gasolina de 16" a 22" de ancho 8,750 1,750 10 035.02.08 De zanja, diesel o gasolina de 24" a 39" de ancho 10,500 1,750 10 035.02.09 Pata de cabra, todos tamaños 8,000 2,000 10 035.02.10 Remolcables, todos tipos y tamaños 8,000 2,000 10 035.03.00 Rodillos vibratorios 035.03.01 Autopropulsados, guiados manualmente, tambor sencillo, todos tamaños 6,000 1,500 5 035.03.02 De propulsion propia, diesel o gasolina de todos tipos y tamaños 8,000 2,000 10 035.03.03 Remolcables, todos tipos y tamaños 8,000 2,000 5 035.04.00 Tipo pison, guiado manualmente 035.04.01 Electrico o gasolina, todos tamaños 4,000 1,000 0 035.05.00 Tipo placas, vibratorios 035.05.01 Guiados manualmente, electricos o de gasolina, todos tamaños 4,375 1,250 0 035.05.02 Propulsion propia, todos tamaños 5,250 1,500 0

'Alineadores

| Clave | Descripción | Vida en Horas | Horas/Año | % Rescate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.01.00 | Interior expansor |
| --- | --- |

| 001.01.01 | 6" - 18" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.02.00 | Expansor |
| --- | --- |

| 001.02.01 | 20" - 30" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.03.00 | Exterior |
| --- | --- |

| 001.03.01 | 6" - 18" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 001.03.02 | 20" - 30" diam. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

'Bombas Clave Descripción Vida en Horas Horas/Año % Rescate 011.01.00 Bomba de chorro 011.01.01 Bomba de chorro 10,000 1,250 0 011.02.00 Bomba Well-Point 011.02.01 6" - 10" 10,500 1,500 0 011.03.00 Well-Point con elevador y conexión de junta o union giratoria 011.03.01 Well-Point con elevador y conexión de junta o union giratoria 4,500 1,500 0 011.04.00 Combinación con bomba de chorro en seco 011.04.01 Combinación con bomba de chorro en seco 10,000 1,250 0 011.05.00 Well-Point con manguera de succion y union giratoria 011.05.01 Well-Point con manguera de succion y union giratoria 3,000 1,500 0 011.06.00 Caja desarenadora 011.06.01 Caja desarenadora 6,000 1,500 0 011.07.00 Perforadora para hacer agujeros 011.07.01 Perforadora para hacer agujeros 6,000 1,500 0 011.08.00 Tubo de descarga con coples 011.08.01 6" - 10" 6,000 1,500 15 011.09.00 Tubo de bajada con coples 011.09.01 6" - 10" 6,000 1,500 15 011.10.00 Valvula compuerta 011.10.01 6" - 10" 6,000 1,500 15

En este espacio se menciona la normatividad que sirve de base para el análisis y cálculo de costos horarios para las licitaciones de obra pública. Esta normatividad está tomada del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en México, esperando en un futuro próximo mostrar la normatividad aplicada a otros países. Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido. El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo. El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: Phm ME = ------------- Rhm Donde: “ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. "Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. "Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operación. Artículo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Artículo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Vm - Vr D = ------------- Ve Donde: “D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. "Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso. "Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica. "Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. Artículo 166.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: (Vm + Vr) i Im = ------------- 2Hea Donde: “Im” Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo. "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento. "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. "i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario. Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: (Vm + Vr) s Sm = ------------- 2Hea Donde: “Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento. "s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal. "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros. Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica. Para los efectos de este artículo, se entenderá como: I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Mn = Ko * D Donde: “Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción. “Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística. “D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 165 de este Reglamento. Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. Artículo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Co = Gh * Pc Donde: "Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. “Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. "Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial. Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Lb = ( Ah + Ga ) Pa Donde: “Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes. "Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. "Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. "Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos. Artículo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Pn N = ------------- Vn Donde: “N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso. "Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina. "Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento. Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. Este costo se obtiene con la siguiente expresión: Pa Ae = ------------- Va Donde: “Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales. "Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. “Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Artículo 175.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo. Este costo se obtendrá mediante la expresión: Sr Po = ------------- Ht Donde: “Po” Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. "Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.